ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛА ОКСИНО

НА ПЕРИОД 2010 - 2028 ГГ.

Документация по плану реализации генерального плана села Оксино с перечнем мероприятий по его реализации

Цель работы - создание эффективного механизма реализации генерального плана села Оксино, определяющего последовательность действий органов местного самоуправления для достижения комплексного муниципального развития.

Очередность выполнения определена 3 периодами:

1 очередь - 2010 - 2013 годы;

2 очередь - 2014 - 2018 годы;

3 очередь – 2019 – 2028 годы;

В соответствии с решениями генерального плана (численностью постоянного населения на 2028 год (село Оксино - 500 человек) и уровнем средней жилищной обеспеченности (20 кв. м на человека) жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок должен составить не менее 11,05 тыс. кв. м общей площади, в том числе объем нового строительства - порядка 2,2 тыс. кв. м.

Генеральным планом строительство жилищного фонда предусматривается на свободных от застройки территориях.

Проектный жилищный фонд по типу застройки определен следующим образом:

с. Оксино

индивидуальная жилая застройка - 54% от общего объема нового жилищного строительства;

многоквартирная жилая застройка - 46%;

Определение очередности застройки осуществлялось на основе выявления баланса интересов двух сторон: муниципалитета и инвестора. Цель муниципалитета - регенерация территории и улучшение жилищных условий граждан, переселение из аварийного, токсичного, ветхого жилья. Цель инвестора - максимальный выход проектируемой жилой площади, отвечающей потребностям, сложившимся на рынке недвижимости, по отношению к затратам. Соотношение объемов жилищного строительства между муниципалитетом и инвестором определяется в 72% и 28%.

В социальной сфере в период до 2028 года предусматривается расширение практически всех видов обслуживания населения.

В сфере образования предусматривается увеличение мощности детских дошкольных учреждений на 20 мест, общеобразовательных учреждений на 100 мест. В целях сохранения многовекового исторического прошлого села Оксино планируется строительство здания музейно-библиотечного комплекса с использованием традиционных и инновационных тенденций, а в его архитектурном оформлении своеобразные элементы архитектуры XVIII – XIX в.в.. Важную роль в формировании здорового образа жизни позволит сыграть развитие спортивно-оздоровительных учреждений. В с. Оксино предусматривается строительство парка активного отдыха и комплекса лыжного спорта, спортивного зала. В целях духовного воспитания запланировано строительство объекта религиозного назначения. В торговой сфере в связи с увеличением селитебной территории и численности населения - магазины продовольственных и непродовольственных товаров.

В перечень мероприятий по реализации генерального плана включены объемы работ по строительству и реконструкции улиц, инженерных сетей. В области инженерной инфраструктуры для устойчивого и надежного газоснабжения предлагается строительство газораспределительной станции "Газпроммаш-1", магистрального газопровода-отвода d = 159 мм, газорегуляторного пункта ГРПШ-2а, сетей газоснабжения (трубопроводы d = 108 м, d = 159 мм и d = 219 мм). Для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения в населенных пунктах предусматривается строительство сетей теплоснабжения (d = 159 мм, d = 57 мм, d = 219 мм), установка автоматизированных узлов управления и теплообменников ГВС (узлы управления типа Данфос с пластинчатыми теплообменниками для ГВС). Проектными предложениями по электроснабжению являются: строительство одной трансформаторной подстанций ТП 2 x 400 кВА,. Развитие схемы водоснабжения в поселении предлагается строительство водонапорной башни водопроводных очистных сооружений и строительства водопроводных сетей в ППУ-изоляции различного диаметра. Систему связи в с. Оксино запланировано совершенствовать на основе технологии DECT на 300 абонентов.

Перечнем мероприятий по реализации генерального плана в разделе "Охрана окружающей природной среды" предусмотрено:

организация санитарно-защитных зон для объектов поселения;

организация водоохранных зон для водных объектов поселения;

расчистка и озеленение прибрежной защитной полосы;

рекультивация территорий транспортных объектов.

Вышеперечисленные мероприятия рассматриваются как необходимые условия безопасного градостроительного освоения и устойчивого развития территории муниципального образования.

Стоимости объектов капитального строительства социальной сферы рассчитаны на основе Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны (ЦНИИП градостроительства, 1986 год). Для перехода от цен 1984 года к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

1 января 2000 года - 23,34;

индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на III квартал 2007 года к уровню баз 2001 года (без НДС) - 6,16 (приложение к письму Росстроя от 27 июля 2007 года N ВК-2778/02).

Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера).

Перечень мероприятий по реализации генерального плана села Оксино имеет приложение (не приводится) в виде схем размещения объектов, предусмотренных Перечнем.

# Приложение 2

к постановлению

Администрации МО

от ____  09.2009 N ____

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛА ОКСИНО НА ПЕРИОД 2010 - 2026 ГГ.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме- рения | Величина пока- зателя | Сто- имость строи- тельства (в ценах III квартала 2007 года), млн. руб. | Источник финан- сирования | Срок реали- зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка документов градостроительного развития территории |
| 1.1. Документы градостроительного зонирования |
| 1.1.1. | Проект правил землепользования и застройки села Оксино |  |  |  |  | 2010 - 2011 гг. |
| 1.2. Документы по планировке территории |
| 1.2.1. | Проект планировки и межевания территории с. Оксино |  |  |  |  | 2010 - 2011 гг. |
| II. Мероприятия по комплексному градостроительному развитию территории |
| 2.1. Жилищное строительство |
| 2.1.1. | Индивидуальные жилые дома | тыс. кв. м | 0,60 10*60 | 30 10*3 | средства частного инвестора | 1 - 3 очередь |
|  |  |  | 0,60 10*60 | 30 10*3 | средства бюджета | 1 - 3 очередь |
| 2.1.2. | Многоквартирные жилые дома | тыс. кв. м | 1 10*100 | 50 10*5 | средства бюджета | 1 - 3 очередь |
|  | Итого |  | 2,2 | 110 |  |  |
| 2.2. Социально-бытовое строительство |
| 2.2.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | 500 | 45 | средства бюджета | 2 очередь |
| 2.2.2 | Детский сад | мест | 20 | 11 | средства бюджета | очередь |
| 2.2.3. | Общеобразова- тельная школа | мест | 100 | 40 | средства бюджета | 2 очередь |
| 2.2.4 | Гостиница | мест | 10 | 5 | средства бюджета | 2 очередь |
| 2.2.5 | Музейно-библиотечный комплекс | тыс. кв. м | 0,2 | 20 | средства бюджета | 1 очередь |
| 2.2.6 | Пожарное депо | авто- мобилей | 1 | 10 | средства бюджета | 2 очередь |
| 2.2.7 | Баня | мест | 15 | 20 | средства бюджета | 1-2 очередь |
| 2.2.8. | Церковь | кв. м площади пола | 100 | индиви- дуальный проект | средства частного инвестора | 3 очередь |
| 2.2.9 | Хоккейная площадка (стадион) | кв.м. | 420 | 2 | средства бюджета | 1 очередь |
| 2.2.10 | Детская площадка | шт. | 1 | 0,5 | средства бюджета | 2-3 очередь |
| 2.2.11 | Котельная | шт. | 1 | 8 | средства бюджета | 1-2 очередь |
| 2.2.12 | Ферма | Кол-во голов | 100 | 50 | средства частного инвестора | 1-2 очередь |
| 2.2.13 | Пожарный водоем | шт. | 4 | 4 | средства бюджета | 1-2 очередь |
| 2.2.14 | Здание администрации | кв.м. | 200 | 7 | средства бюджета | 2-3 очередь |
| 2.2.15 | Магазин | кв.м. | 150 | 5 | средства частного инвестора | 2-3 очередь |
|  | Итого |  |  | 227,5 |  |  |
| 2.3. Развитие системы транспортного обслуживания |
| 2.3.1 | Строительство и реконструкция поселковых дорог | тыс. кв. м | 28 | 20 | средства бюджета | 2 очередь |
|  | Итого |  |  | 20 |  |  |
| 2.4. Развитие системы инженерного обеспечения |
| 2.4.1. | Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей теплоснабжения в ППУ - изоляции d 100 | п.м. | 2000 | 9 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | установка автома- тизированных узлов управления и теплообменников ГВС (узлы управления типа Данфос с пластинчатыми теплообменниками для ГВС) | шт. | 1 | 0,15 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | реконструкция сетей теплоснабжения | п. м | 142,5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 10,15 |  |  |
| 2.4.2. | Водоснабжение, водоотведение: |  |  |  |  |  |
|  | строительство водопроводных сетей в ППУ-изоляции | п. м | 8000 | 38 | средства бюджета | 1 - 2 очередь |
|  | Строительство водонапорной башни | тыс. куб. м. | 1 | 2 | средства бюджета | 1 - 2 очередь |
| 2.4.3. | Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей газоснабжения | п. м | 8000 | 9 | средства бюджета | 1 - 3 очередь |
|  | Строительство магистрального газопровода д=159 мм | п.м. | 50000 | 80 | средства бюджета | 1 - 3 очередь |
|  | строительство газо- распределительной станции ГРС "Газпроммаш-1" | шт. | 1 | 6 | средства бюджета | 1 - 3 очередь |
|  | строительство газорегуляторных пунктов ГРПН 300 | шт. | 1 | 1 | средства бюджета | 1 - 3 очередь |
| 2.4.4. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция ТП 2 x 400 кВА | шт. | 1 | 1 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | Реконструкция ДЭС | дизель | 2 | 2 | средства бюджета | 1 - 2 очередь |
| 2.4.5. | Связь: |  |  |  |  |  |
|  | сети связи на основе технологии DECT | абонемент | 300 | 4 | средства бюджета | 2 - 3 очередь |
|  | Итого |  |  | 152,65 |  |  |
| 2.5. Охрана окружающей природной среды |
| с. Оксино |
| 2.5.1. | Организация санитарно-защитных зон: |  |  |  |  |  |
|  | ДЭС R = 150 м | га | 2,6 | 0,3 | средства частного инвестора | 1 очередь |
|  | склад ГСМ R = 100 м | га | 1,8 | 0,16 | средства частного инвестора | 1 очередь |
|  | гараж R = 30 м | га | 0,2 | 0,02 | средства частного инвестора |  |
|  | пекарня R = 30 м | га | 0,15 | 0,09 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | котельная R = 50 м | га | 0,3 | 0,05 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | колодец R = 50 м | га | 0,2 | 0,05 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | вертолетная площадка R = 100м | га | 1,1 | 0,11 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | баня, прачечная R = 50 м | га | 0,36 | 0,06 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | причал R = 50 м | га | 0,25 | 0,04 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | кладбище R = 50 м | га | 3,5 | 0,4 | средства бюджета | 1 очередь |
|  | полигон ТБО R = 100 м | га | 1,6 | 0,2 | средства бюджета | 1 очередь |
| 2.5.2 | Организация зоны санитарной охраны: |  |  |  |  |  |
|  | Подземный источник водоснабжения: первый пояс санитарной охраны | га | 0,25 | 0,05 | средства бюджета |  |
| 2.5.6. | Рекультивация земель: |  |  |  |  |  |
|  | Гидронамыв | тыс. куб. м. | 144 | 45 | средства бюджета | 1 очередь |
| 2.5.3. | Организация водоохранных зон: |  |  |  |  |  |
|  | установка водоохранных знаков в пределах водоохраной зоны | км | 2 | 0,1 | средства бюджета | 1 очередь |
| 2.5.4. | Организация прибрежной защитной полосы |  |  |  |  |  |
|  | посадка древесно- кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы | га | 4 | 0,6 | средства бюджета | 1 очередь |
| 2.5.5. | Берегоукрепительные работы | тыс. кв.м. | 30 | 88 |  | 1-3 очередь |
|  | Итого |  |  | 135,3 |  |  |